A

同意公开

渝公函〔2021〕83号

重庆市公安局关于

市政协五届四次会议第0303号提案的复函

陈仕江委员：

您提出的《关于疏解南山立交至渝航大道和慈母山隧道方向快速路交通拥堵的建议》（第0303号）收悉。经与市住房城乡建委、市规划自然资源局等协办单位共同研究办理，现答复如下：

一、交通拥堵现状及原因

经市公安局日常视频监测和过车数据分析，内环城市快速路南山至盘龙立交往渝航大道下道口段早高峰时段（7:00—9:00）交通拥堵现象客观存在，其原因在于早高峰时段车流量过大时，南山立交至渝航大道和慈母山隧道及朝天门大桥方向匝道通行能力不足引发车流“倒灌”。盘龙立交南山往渝航大道和慈母山隧道方向匝道为2车道，工作日早高峰时段，匝道平均车流量达2721辆/小时，最高时超过3000辆/小时，交通流处于饱和运行状态；同时，南山立交往渝航大道匝道在300米左右范围内，先后往朝天门大桥和慈母山两个方向分流，然后再与朝天门大桥往渝航大道方向车辆进行合流，连续分流合流车辆交织、交汇互相干扰，进一步降低了道路通行能力。

二、交通组织优化措施

2016年下半年该匝道及渝航大道通车后，为缓解该路段早高峰时段交通拥堵，我局交巡警总队经反复论证，采取交通组织优化措施，最大限度提高该路段通行效率，并确保车辆通行有序、堵而不死、堵而不乱：一是将南山立交至盘龙立交段左侧第1条车道设置为定向车道，防止早高峰时段匝道车流“倒灌”时，车辆占用道路左侧车道排队影响南山立交往江北方向车辆正常通行从而加重该路段拥堵程度。二是将下道口处内环主线2、3和3、4车道间的车道分道线改为实线，安装了执法设备自动抓拍车辆占用左侧第2车道排队或临近下道口时跨越实线变道加塞行为，有效消除车辆占道加塞加重下道口交通“瓶颈”效应的问题。三是拆除匝道限速40的标志，将匝道口处电子卡口往匝道内前移，在匝道入口处安装了LED全采屏提示车辆进入匝道后安全快速通行，有效减少了驾驶员特别是新手在进入匝道前担心超速违法制动减速而人为降低道路通行能力的现象，一定程度提高了车辆在匝道内的通行速度。

三、建议事项落实情况

（一）内环快速路主线分流的建议

您提出的关于 “为确保渝航大道主干线的交通畅行，自内环快速路北向路幅，应着力研究按内环快速路主线分流（四车道）方式的分流方案”的建议，在现有道路条件及交通运行情况下暂时无法落实，主要原因：一是内环南山至盘龙立交段主线虽然施划为4车道，但该4车道是在原有3条行车道和1条应急车道调整而来，道路总宽14.2米，如果在主线2与3车道间用物理隔离设施设置主辅道，隔离设施占用行车道会压缩车行道宽度而带来交通安全隐患，且设置主辅道相当于将下道口往南山立交方向前置，既不能从根本上解决下道匝道通行能力不足造成的交通拥堵，又会因主辅道没有减速车道渐变过渡，车辆易撞击分流点护栏端头而形成新的安全隐患点。二是如将内环主线右侧3车道作为往渝航大道方向专用道，下道匝道口处势必形成交通“瓶颈”效应，既降低匝道通行效率，又将导致往江北方向的车辆被“倒灌”车辆占道而无法正常通行。三是从日常监测和数据统计分析情况看，内环快速路南山立交至盘龙立交段早高峰时段平均小时流量5000多辆，其中往匝道下道流量为2721辆，占总量的56%，现有标志标线与目前路况匹配度较好，未发现有往江北方向直行拥堵车辆挤占右侧两车道，严重影响内环车辆通行，造成该路段以南整体拥堵的问题。

（二）拓宽匝道的建议

您提出的关于“作为主线分流的近期实施方案，按车道数平衡原则，自内环北向（右出）分流至渝航大道的二次分流（右转至慈母山方向）的双车道匝道段，增设辅助车道或三车道改扩建”的建议，是解决该路段交通拥堵的治本之策。2019年，市政府将该路段交通拥堵问题作为主城区交通堵点整治的重点之一，由市规划局牵头研究落实解决措施。2019年6月初，市规划自然资源局组织市住房城乡建委、南岸区政府及我局交管部门专门研究该路段缓堵措施，我局交巡警总队提出了将立交匝道拓宽为3车道的建议，并多次主动对接市住房城乡建委研究落实匝道拓宽改造措施。

（三）优化交通标志标线的建议

您提出的关于 “进一步优化交通标线、标志的设置，以有效改善分流段交通运行状况，满足安全、快捷与舒适的交通需求”的建议，经我局实地勘查，该路段及下道口处交通标志标线齐全、符合国家相关标准，并且前期采取的交通组织优化措施也是在现有道路条件和交通流运行状况下的最佳措施；后期，随车流等交通环境变化，我们将进一步优化调整管理措施。

感谢您对公安交通管理工作的关心支持，您的意见和建议可通过市公安局交巡警总队总队长信箱（cqjgzdzxx@126.com）和公开电话（63753343）反映。此复函已经市公安局主要领导审签。对以上答复您有什么意见，请填写在回执上反馈给我们，以便进一步改进工作。

重庆市公安局

2021年3月19日

联 系 人：王康

联系电话：13608318198

邮政编码：401147

抄送：市政府办公厅、市政协提案委。